## Slide 1: The 1st Homework Carry Look-Ahead Adder
Lecturer:周韋棋

## Slide 2: Outline
作業內容說明
作業驗證說明
作業繳交注意事項

## Slide 3: Outline
作業內容說明
作業驗證說明
作業繳交注意事項

## Slide 4: Signal Introduction
Generate Signal Gi =Ai ⋅ Bi
Propagate Signal Pi = Ai​ ⊕ Bi
Ci+1 = Gi + (Pi ⋅ Ci)
A
B
C
CARRY
SUM
G
P

## Slide 5: Carry Look-Ahead Adder Architecture
本次作業請以gate-level的設計完成
C1 = G0 + P0C0
C2 = G1 + P1C1 = G1 + P1G0 + P1P0C0
…

## Slide 6: Specification
Module | I/O ports Specifications |  |  | 
top | Name | Signal | Bits | Signal Explanation
 | A | Input | 4 | First operand
 | B | Input | 4 | Second operand
 | Cin | Input | 1 | Carry in
 | S | Output | 4 | Sum
 | Cout | output | 1 | Carry out
top
A[3:0]
B[3:0]
S[3:0]
Cin
Cout

## Slide 7: Simulation commands
Simulation | Command | Example
RTL simulation for different data | make rtlX | make rtl0
Dump waveform(no array) | make rtlX FSDB=1 | make rtl0 FSDB=1
Dump waveform(with array) | make rtlX FSDB=2 | make rtl0 FSDB=2
RTL simulation for all data | make rtl_all | 
Open nWave with fsdb | make nWave | 
Delete build file for simulation | make clean | 
Compress homework to tar format | make tar | 

## Slide 8: Outline
作業內容說明
作業驗證說明
作業繳交注意事項

## Slide 9: Function correctness
提供的測資
Data1 (20%)
Data2 (20%)
Data3 (20%)
隱藏測資 (助教Demo)
Data4 (20%)
Data5 (20%)

## Slide 10: Outline
作業內容說明
作業驗證說明
作業繳交注意事項

## Slide 11: 作業繳交形式
StudentID.tar
sim
src
Makefile
top_tb.sv
data.dat
ans.dat
your design (.v)
StudentID

## Slide 12: 作業繳交期限
2025/03/18(二) 14:00前繳交
  遲交作業者，可以接受補交，作業成績8折
  請依照繳交格式上傳至Moodle
  每次的作業期限皆為2週