## Slide 1: The 2nd Homework Run Length Encoding
Lecturer:周韋棋

## Slide 2: Outline
作業內容說明
作業驗證說明
作業繳交注意事項

## Slide 3: Outline
作業內容說明
作業驗證說明
作業繳交注意事項

## Slide 4: RLE(Run Length Encoding)
RLE編碼是一種與資料性質無關的無失真資料壓縮技術，基於「使用變動長度的碼來取代連續出現的原始資料」來實現壓縮。
A | A | A | B | B | B | C | C | B | B | B
原數據:
RLE結果:
3 | A | 3 | B | 2 | C | 3 | B

## Slide 5: Function
一組輸出為三組RUN和LEVEL及一組TERM。
  RUN:輸出有幾個零，最大數目為31個。
  LEVEL:非零的數。
  TERM:INPUT輸出結束時輸出為0，還未結束為1。
  輸出最大長度為連續128筆資料
 | RUN | LEVEL | RUN | LEVEL | RUN | LEVEL | TERM
bit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
output | 2 | 12 | 5 | 7 | 2 | 22 | 1
INPUT1:0,0,12,0,0,0,0,0,7,0,0,22……
INPUT2:0,0,18,0,0……0,0,22
33
 | RUN | LEVEL | RUN | LEVEL | RUN | LEVEL | TERM
bit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
output | 2 | 18 | 31 | 0 | 2 | 22 | 0

## Slide 6: Waveform

## Slide 7: Specification
Module | I/O ports Specifications |  |  | 
top | Name | Signal | Bits | Signal Explanation
 | clk | Input | 1 | System clock
 | rst | Input | 1 | System reset
 | in_data | Input | 5 | input data
 | in_valid | Input | 1 | input valid signal
 | out_data | Output | 5 | output data
 | out_valid | Output | 1 | output valid signal
top
clk
rst
out_data[4:0]
in_data[4:0]
out_valid
in_valid

## Slide 8: Simulation commands
Simulation | Command | Example
RTL simulation for different data | make rtlX | make rtl0
Dump waveform(no array) | make rtlX FSDB=1 | make rtl0 FSDB=1
Dump waveform(with array) | make rtlX FSDB=2 | make rtl0 FSDB=2
RTL simulation for all data | make rtl_all | 
Open nWave with fsdb | make nWave | 
Delete build file for simulation | make clean | 
Compress homework to tar format | make tar | 

## Slide 9: Outline
作業內容說明
作業驗證說明
作業繳交注意事項

## Slide 10: Function correctness
提供的測資
Data1 (20%)
Data2 (20%)
Data3 (20%)
隱藏測資 (助教Demo)
Data4 (20%)
Data5 (20%)

## Slide 11: Outline
作業內容說明
作業驗證說明
作業繳交注意事項

## Slide 12: 作業繳交形式
StudentID.tar
sim
src
Makefile
top_tb.sv
data.dat
ans.dat
your design (.v)
StudentID

## Slide 13: 作業繳交期限
2025/03/25(二) 14:00前繳交
  遲交作業者，可以接受補交，作業成績8折
  請依照繳交格式上傳至Moodle
  每次的作業期限皆為2週